Listing program mikrokontroler

'=========================

'"display sound heart"

'jurusan teknik elektro its

'=========================

$regfile = "m16def.dat"

$crystal = 8000000

'=========================

'konfigurasi pin lcd grafik 240 x 64 pixel

' 1      gnd     gnd

' 2      nc

' 3      nc

' 4      +5      +5

' 5      /rd     portc.1

' 6      /wr     portc.0

' 7      c/d     portc.3

' 8      /ce     portc.2

' 9      /rst    portc.4

' 10     pwm     out_trimpot

' 11-18  d0-d7   portd

' 19     nc

' 20     fs      jp/portc.5

'==========================

Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal

Config Graphlcd = 240 * 64 , Dataport = Portd , Controlport = Portc , Ce = 2 , Cd = 3 , Wr = 0 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 8

Dim Data_adc As Integer                                     ', Data_adc1 As Integer

Dim A As Bit , B As Byte

Dim Baris As Byte , Bar2 As Byte , Kolom As Byte , Kol2 As Byte

Dim Data_lcd(240) As Byte , Data_hapus(240) As Byte

Ddrb = &H00

Portb = &H0FF

Kolom = 1

Do

Data_lcd(kolom) = 28                                  'data awal

Data_hapus(kolom) = 28

Kolom = Kolom + 1

Loop Until Kolom = 239

Cls

Cursor Off

Line(0 , 0) -(239 , 0) , 255                                ' horizontal upper line

Line(0 , 63) -(239 , 63) , 255                              ' horizontal lower line

Line(0 , 0) -(0 , 63) , 255                                 ' vertical left line

Line(239 , 0) -(239 , 63) , 255                             ' vertical right line

Locate 8 , 1 : Lcd "1=play 2=pause 3=exit"

Menu:

Wait 1

Locate 2 , 1 : Lcd ">>STETHOSCOPE GRAPH<<"       'baris,kolom dalam text

Locate 3 , 8 : Lcd "A Faishol A (04-100)"

Locate 4 , 9 : Lcd "Sholikin (04-139)"

Locate 6 , 3 : Lcd "Jurusan Teknik Elektro ITS"

Tombol:

B = 0

A = Pinb.0

If A = 0 Then

Do

A = Pinb.0

If A = 0 Then B = B + 1

If A = 1 Then Exit Do

Loop Until B = 10

If B < 10 Then Goto Tombol

Locate 2 , 1 : Lcd "                             "

Locate 3 , 8 : Lcd "                    "

Locate 4 , 9 : Lcd "                 "

Locate 5 , 6 : Lcd "                     "

Locate 6 , 3 : Lcd "                          "

Kolom = 1

Do

Kol2 = Kolom + 1

Bar2 = Data_hapus(kol2)                            'hapus grafik

Baris = Data_hapus(kolom)

Line(kolom , Baris ) -(kol2 , Bar2 ) , 0

Kolom = Kolom + 1

Waitms 2

Loop Until Kolom = 238

Goto Konversi_adc

End If

A = Pinb.2

If A = 0 Then

Do

A = Pinb.2

If A = 0 Then B = B + 1

If A = 1 Then Exit Do

Loop Until B = 10

If B < 10 Then Goto Tombol

Do

Kol2 = Kolom + 1

Bar2 = Data_hapus(kol2)                            'hapus grafik

Baris = Data_hapus(kolom)

Line(kolom , Baris ) -(kol2 , Bar2 ) , 0

Kolom = Kolom + 1

Waitms 2

Loop Until Kolom = 238

Goto Menu

End If

Goto Tombol

Konversi_adc:

'=====================================

'ambil data adc dan tampilkan di adc

'-------------------------------------

Locate 1 , 1 : Lcd "play"

Start Adc

Do

Kolom = 1

Do

Start Adc

Data_adc = Getadc(0)

Stop Adc

Data_adc = Data_adc / 6                            '5

Data_adc = Data_adc - 15

If Data_adc < 6 Then Data_adc = 6                  'Data_adc = Data_adc + 6

If Data_adc > 57 Then Data_adc = 57

Data_adc = Data_adc - 63

Data_adc = Abs(data_adc)

Data_lcd(kolom) = Data_adc

'Data_lcd(kolom) = Data_adc / 10                    '5

'Data_lcd(kolom) = Data_lcd(kolom) + 6

'If Data_lcd(kolom) > 57 Then Data_lcd(kolom) = 57

'Data_lcd(kolom) = Data_lcd(kolom) - 63

'Data_lcd(kolom) = Abs(data_lcd(kolom))

Waitms 1

Kolom = Kolom + 1

Loop Until Kolom = 239

Kolom = 1

Do

Kol2 = Kolom + 1

Bar2 = Data_hapus(kol2)                            'hapus grafik

Baris = Data_hapus(kolom)

Line(kolom , Baris ) -(kol2 , Bar2 ) , 0

Kolom = Kolom + 1

Waitms 1

Loop Until Kolom = 238

Kolom = 1

Do

Kol2 = Kolom + 1

Bar2 = Data_lcd(kol2)                              'tampilkan grafik

Baris = Data_lcd(kolom)

Line(kolom , Baris ) -(kol2 , Bar2 ) , 255

Kolom = Kolom + 1

Waitms 1

Loop Until Kolom = 238

Waitms 10

Kolom = 1

Do

Data_hapus(kolom) = Data_lcd(kolom)

Kolom = Kolom + 1

Loop Until Kolom = 239

B = 0

Do

A = Pinb.1

If A = 0 Then B = B + 1

If A = 1 Then Exit Do

Loop Until B = 10

Loop Until B = 10

Stop Adc

Locate 1 , 1 : Lcd "pause"

Goto Tombol

End